## Slide 1
數位通訊
2G通訊模擬實作
第一組
資工五甲 1110932038
資工五甲 1110932042
Notes: 大家好，我們是第一組的吳界觀及連峻緯

## Slide 2
UPD
基本架構
P2P
WiFi
發送端：
捕捉音訊 → 調變與打包 → 經 UDP 發送數據
接收端：
接收數據 → 解調與重組 → 播放音訊
數據傳輸：
分包傳輸→ 可靠性機制 →緩衝區管理
Notes: 我們架構分為三大區塊，是基於UDP的實時語音通訊，採用P2P（點對點）方式，支援雙向通訊。(按)
在發送端，負責捕捉語音數據，透過 UDP 發送。(按)
接著數據傳輸負責如何有效地傳輸數據包。(按)
最後接收端負責接收並還原數據包。

## Slide 3
音訊捕捉與處理
音訊採集：使用麥克風捕捉聲音數據，每次讀取CHUNK(1024)大小的音訊數據，採樣率為44100Hz
緩衝溢出檢測：確保音訊數據不會超過緩衝區容量，避免數據丟失。
音訊電平檢測：使用峰值檢測和均方根值檢測，檢查音訊數據的電平值(dB)，判斷是否達到可處理的標準。
靜音檢測：利用 RMS 值和峰值判斷音訊是否為有效訊號，濾除靜音部分。
音訊預處理與優化
預處理音訊數據：準備數據進行進一步的處理，如調變與量化。
噪聲抑制：去除低於閾值的背景噪聲，提升音訊訊號品質。
發送端的處理
Notes: 音訊捕捉與處理是語音通訊的第一步。負責從麥克風獲取聲音數據並進行初步篩選。系統採用 44100Hz 的採樣率，每次讀取 1024 個chunk，確保捕捉清晰的聲音訊號。
為篩選有效聲音，我們使用峰值和均方根值檢測，評估音訊電平，過濾微弱的背景聲音。(按)
音訊捕捉後，我們進行格式化預處理，去除低於閾值的背景噪聲（如風聲、鍵盤聲），僅保留主要語音訊號，為後續的調變與量化做好準備。
---
音訊採集：
音訊捕捉與處理是實現語音通訊的第一步，它負責從麥克風獲取聲音數據並進行初步的分析與篩選。
每次讀取固定大小的數據塊，大小為 1024。這樣的設計能確保系統能穩定且連續地處理音訊。
採樣率設為 44100Hz，這是一個高品質的音頻標準，能捕捉清晰且詳細的聲音訊號。
音訊電平檢測：
為了篩選有效的聲音訊號，我們採用了峰值檢測和均方根值檢測，來評估音訊數據的電平值，確保輸入的訊號達到處理標準，濾除過於微弱的背景聲音。
靜音檢測：
利用 RMS 值和峰值的結合，我們可以精確判斷音訊是否為有效訊號。
對於長時間靜音，系統會自動將其濾除，以節省資源。
-
在完成音訊捕捉後，需要進一步的預處理與優化音訊，為後續的調變與量化做好準備。
預處理音訊數據：
首先，我們對捕捉到的音訊數據進行格式化處理，將其轉換為便於後續處理的結構化數據。
為了提升音訊品質，我們專注於去除低於閾值的背景噪聲。例如，像風聲、鍵盤敲擊聲等微弱的背景聲音會被過濾掉，保留主要的語音訊號。

## Slide 4
音訊數據編碼與加密
FSK 調變：將音訊訊號轉換為兩個頻率的調變訊號，提高抗干擾能力。
量化音訊數據：將浮點數訊號轉換為8 或 16 位的數據格式。
交錯處理：重新排列數據順序，分散突發錯誤的影響。
轉換量化後的數據為位元組：將處理後的數據打包為位元組，方便傳輸。
XOR 加密：對數據進行加密處理，保護數據安全性。
數據打包與發送
分包發送：將音訊數據分割成小數據包（最大1020byte）以符合 UDP 傳輸要求。
計算 CRC 校驗碼：生成 CRC 碼，用於接收端驗證數據完整性。
裝數據包：
  內容：包號 + 塊索引 + 總塊數 + CRC 校驗碼 + 音訊數據。
  確保數據包結構完整，便於接收端正確解析。
發送端的處理
發送與錯誤處理
發送錯誤處理機制：監控數據包是否成功發送，未成功時執行重傳。
檢測丟包或異常情況，記錄並嘗試修復問題。
Notes: 音訊數據的編碼與加密，採用 FSK 調變技術，將音訊訊號轉換為兩個頻率的調變訊號，並將浮點數訊號量化為 8 或 16 位格式，便於處理。交錯處理減少突發錯誤影響，量化後的數據轉為位元組格式並加密。(按)
發送前，音訊數據被分為最大 1020 byte 的小數據包，附加 CRC 校驗碼驗證完整性。數據包結構包含包號、塊索引、總塊數、CRC 校驗碼與音訊數據，方便解析。(按)
傳輸過程中，系統監控數據包狀態，失敗時自動重傳，並修復丟包或異常。

## Slide 5
數據傳輸技術
分包傳輸：
將大數據分割成小包傳輸，每個包大小不超過 1020 bytes
可靠性機制：
序列號追踪：數據包附帶唯一的序列號
CRC校驗：計算並檢驗每個數據包的校驗
重傳機制：最多3次數據丟失或校驗失敗
緩衝區管理：
檢測緩衝區溢出
動態調整數據大小
Notes: 數據傳輸是系統的核心，將音訊分割為不超過 1020 byte 的小數據包。(按)
附加序列號與 CRC 校驗碼，確保接收端檢測完整性並處理丟包或錯誤，最多重傳三次。(按)
系統動態監控緩衝區狀態，防止溢出影響性能，並根據網絡狀況動態調整數據大小，確保傳輸穩定高效。
---
數據傳輸技術是核心環節，確保音訊數據能夠穩定從發送端傳遞至接收端。
為了解決大數據量無法一次性傳輸的問題，我們將音訊數據分割成小包，每個包的大小不超過1020 bytes。
接著由於 UDP 本身是一種無連接的傳輸協議，不提供數據的可靠性保障。
-
每個數據包都附帶唯一的序列號，接收端可以通過序列號確認數據的到達順序與完整性。
計算每個數據包的校驗碼，幫助檢測傳輸過程中的數據損壞。
如果接收端檢測到數據丟失或校驗失敗，最多可以向發送端請求3次重傳。
-
系統持續監測緩衝區的使用狀況，避免因緩衝區溢出導致數據丟失或性能下降。
根據網絡狀況和緩衝區的負載情況，動態調整傳輸數據的大小，確保傳輸穩定性與效率。

## Slide 6
量化等級：
  將連續的音訊訊號轉換為離散的數字值
  影響音訊的動態範圍和精確度
截止頻率:
  決定低通濾波器的截止頻率
  過濾掉高於此頻率的聲音
  控制音訊的頻寬
濾波器階數:
  決定濾波器的複雜度和精確度
  影響濾波器的頻率響應特性
  控制濾波器的相位延遲
GUI界面
Notes: 為了讓使用更加直觀，我們設計了簡潔的介面。(按)
提供預設及手動配置兩種方式，預設1是高音質，2則是音質較差的模式。(按)
右邊手動配置可以調整量化編碼，將連續的音訊訊號轉換為離散的數字值。
以及截止頻率調整，通過濾波技術優化音訊訊號，保留更多高頻細節使音質更好，但可能包含更多噪音。
還有濾波器階數設置，提高音訊處理的穩定性，以適應不同應用場景的需求。
----
技術細節： 8位元量化（256級）： 範圍：0-255 檔案較小，音質較低 適合語音通話 16位元量化（65536級）： 範圍：0-65535 檔案較大，音質較高 適合音樂傳輸
較高的截止頻率（如4000Hz）：保留更多高頻細節音質更好，但可能包含更多噪音。較低的截止頻率（如2000Hz）：去除更多高頻成分音質較差，但噪音更少
濾波器階數：
較高階數（如8階）：更陡峭的頻率響應更精確的頻率選擇性較大的處理延遲更多的計算資源
較低階數（如4階）：較平緩的頻率響應較低的頻率選擇性較小的處理延遲較少的計算資源

## Slide 7
數據接收與處理
接收數據包：通過 UDP 接收數據包。
檢查數據包長度：確保符合預期長度，避免空包或不完整。
解析數據包：提取序號、有效數據和校驗碼等關鍵資訊。
驗證 CRC 校驗碼：確保數據未受損或篡改。
數據組裝與緩衝處理
緩衝區處理：將接收到的數據包存入緩衝區。
檢查完整數據包：判斷是否已接收完所有數據包，準備組裝完整數據。
組裝完整數據包：根據序號排序並組裝所有數據包，還原完整的語音數據塊。
數據還原與處理
解密：執行解密還原原始數據。
轉換為 uint8 數組：將接收的數據轉換為音訊處理所需的 uint8 數組格式。
解交錯處理：還原經過交錯處理的數據順序，以抵抗傳輸干擾。
反量化：將量化數據轉換回近似的原始音訊訊號值。
接收端的處理
Notes: 接收數據包時，我們透過 UDP 檢查數據包長度，確保完整性，並從中提取序號、有效數據和校驗碼。(按)
利用 CRC 校驗確保數據無損後，將其暫存於緩衝區，以應對延遲和順序錯亂。當所有數據包接收完畢後，根據序號排序並組裝成完整音訊數據塊。(按)
完成組裝後，我們進行解密並轉換為 uint8 格式，執行解交錯恢復數據順序，最後透過反量化還原音訊，保證音質接近原始。

## Slide 8
解調與音訊輸出
FSK 解調：對數據執行 FSK 解調，還原原始語音訊號的波形數據。
處理接收到的訊號：執行額外的訊號處理（如濾波、噪聲抑制等）以提升音質。
輸出音訊訊號：將還原的語音數據透過音訊播放設備輸出。
接收端的處理
Notes: 數據還原後，我們使用 FSK 解調將其轉換為原始語音波形，然後應用濾波和噪聲抑制技術提升音訊清晰度，減少背景噪聲。最後，將還原的語音數據輸出至播放設備，確保音質流暢自然。
其中第2點的訊號處理涵蓋以下這五個關鍵步驟。(按)

## Slide 9
解調與音訊輸出
FSK 解調：對數據執行 FSK 解調，還原原始語音訊號的波形數據。
處理接收到的訊號：執行額外的訊號處理（如濾波、噪聲抑制等）以提升音質。
輸出音訊訊號：將還原的語音數據透過音訊播放設備輸出。
緩衝區與數據清理
清理緩衝區：釋放已處理的數據包，避免緩衝區溢出。
清理舊的未完成的數據包：移除超時或未完成的數據包，保持緩衝區穩定性。
接收端的處理
噪聲抑制
方法：
  檢測振幅低於閾值（0.01）的訊號，視為背景噪聲。
  將這些噪聲訊號的振幅降低 50%，避免影響語音主要內容。
效果：
  有效減少低強度的持續噪聲，如環境音或電磁干擾聲。
低通濾波
方法：
  使用巴特沃斯濾波器進行處理，設計一個平滑且穩定的濾波響應。
  設置截止頻率為 3000 Hz，適合人聲的頻率範圍（通常 300-3400 Hz）。
效果：
  去除尖銳的高頻噪聲，如設備電磁干擾聲。
  優化語音訊號的頻率響應，使其更加自然和清晰。
中值濾波
方法：
  使用 3 點中值濾波法，每次選取 3 個連續的數據點，取其中值作為當前點的輸出值。
效果：
  有效平滑短時間內的突發異常訊號，避免對音頻播放的影響。
動態範圍壓縮
方法：
  輸入訊號的絕對值取 0.8 次方，使大振幅減小，小振幅略微增強。
效果：
  提升語音的平衡感，讓語音內容更容易被聽清，特別是在人聲動態變化大的情況下。
音量調整
方法：
  應用全局音量縮放，將訊號振幅限制在 [-1, 1] 的範圍內。
  避免數據超出範圍導致的失真或溢出。
效果：
  確保語音音量適中，輸出穩定且清晰。
Notes: 首先，透過噪聲抑制，將振幅低於 0.01 的訊號減弱50%，去除背景噪聲。(按)
接著，使用巴特沃斯低通濾波器過濾高頻噪聲，並通過 3 點中值濾波平滑干擾。(按)
為了優化語音清晰度，將訊號取絕對值後進行 0.8 次方處理，壓縮大振幅並增強小振幅。(按)
最後，應用全局音量縮放，將振幅限制在 [-1, 1] 範圍內，確保音量穩定。這些技術確保了清晰且穩定的音訊品質。

## Slide 10
解調與音訊輸出
FSK 解調：對數據執行 FSK 解調，還原原始語音訊號的波形數據。
處理接收到的訊號：執行額外的訊號處理（如濾波、噪聲抑制等）以提升音質。
輸出音訊訊號：將還原的語音數據透過音訊播放設備輸出。
緩衝區與數據清理
清理緩衝區：釋放已處理的數據包，避免緩衝區溢出。
清理舊的未完成的數據包：移除超時或未完成的數據包，保持緩衝區穩定性。
接收端的處理
Notes: 數據包處理完成後，我們會立即釋放緩衝區資源，避免數據積累導致溢出。
對於超時或未完成的數據包，也會定期清理，確保緩衝區數據可控，避免影響系統運行。

## Slide 11
謝謝聆聽